Opis przedmiotu zamówienia

w zakresie konserwacji budynków i lokali będących własnością
Tyskiego TBS Sp. z o.o. oraz obsługi pogotowia lokatorskiego

Zakres usługi obejmuje bieżące usuwanie przyczyn awarii, wykonywanie napraw, oraz innych czynności takich jak:

- Instalacja elektryczna i odgromowa:

  - wymiana i uzupełnianie żarówek na częściach wspólnych budynków,

  - wymiana uszkodzonych opraw na częściach wspólnych budynków,

  - wymiana przełączników, wyłączników światła na częściach wspólnych budynków

  - wymiana przepływowych podgrzewaczy wody,

  - wymiana kuchenek elektrycznych,

  - usuwanie awarii,

  - zabezpieczanie szafek układów pomiarowych oraz ich konserwacja - szklenie, naprawa drzwiczek oraz spawanie uchwytów,

  - uzupełnianie dekli na puszkach,

  - przegląd, konserwacja i naprawa instalacji odgromowej,

  - wymiana pojedynczych puszek instalacji elektrycznej,

  - dokręcanie końcówek przewodów WLZ,

  - sprawdzanie przyczyny braku prądu w lokalu w sytuacji podejrzenia zagrożenia pożarowego,

  - konserwacja, sprawdzanie (minimum raz w miesiącu) i ewentualna naprawa wyłączników ppoż.,

  - likwidacja nielegalnych podłączeń do instalacji wraz ze stosownym zgłoszeniem do administracji budynku,

  - naprawę połączeń zatablicowych,

  - wymianę bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych danej nieruchomości,

  - wymianę wyłączników różnicowo prądowych,

  - wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku,

  - wymiana (naprawa) przycisków, wyłączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych zasilanych z tablic administracyjnych,

  - utrzymywanie w stałej sprawności oświetlenia awaryjnego części wspólnych.

- Instalacja wodno-kanalizacyjna:

  - bezzwłoczne poinformowanie właściwego Administratora budynku o konieczności udrożnienia sieci kanalizacyjnej, przyłączy oraz instalacji kanalizacyjnej rozdzielczej i sposobie oraz czasie jego wykonania (zgodnie z powyższym) ze zleceniem do WUKO lub innych służb,

  - informowanie lokatorów o awariach, utrudnieniach w związku z wystąpieniem awarii
i usuwaniem skutków awarii,

  - udrożnianie pionów kanalizacyjnych, przyłączy i leżaków w budynkach i poza budynkami do pierwszej studni,

  - likwidacja ewentualnych nieszczelności na przewodach wod-kan do 2 mb, z wyjątkiem przecieków powstałych na skutek zamarznięcia instalacji,

  - wymiana zaworów na instalacji wodociągowej od zaworu głównego do urządzeń,

  - przygotowanie instalacji wodociągowej oraz ich zabezpieczanie przed zamarzaniem w okresie zimowym,

  - zabezpieczanie szafek układów pomiarowych oraz ich konserwacja – szklenie, naprawa drzwiczek oraz spawanie uchwytów,

  - wymiana uszkodzonych liczników ciepłej i zimnej wody,

  - usuwanie niedrożności instalacji wewnętrznej poziomej,

  - usuwanie niedrożności przykanalików,

  - comiesięczny przegląd pomp kanalizacji deszczowej oraz studzienek,

  - usuwanie nieszczelności zaworów odcinających na poziomach, pionach,

  - wymiana dwuzłączek instalacyjnych,

  - udrażnianie instalacji wodociągowej,

  - uszczelnianie armatury (baterie, dolnopłuki, zawory czerpalne i przelotowe w pomieszczeniach wspólnych),

  - sprawdzanie przyczyn niskiego ciśnienia w lokalach poprzez montaż urządzeń pomiarowych.

- Instalacja centralnego ogrzewania:

  - prowadzenie kontroli dostarczanych parametrów czynnika grzewczego podawanego przez dostawcę, co najmniej raz w każdym miesiącu (odnotowanych w kontrolce),

  - usuwanie przecieków na wewnętrznej instalacji c.o. od zaworów odcinających instalację odbiorczą w budynku z wymianą na 2 mb,

  - odpowietrzanie instalacji,

  - zabezpieczanie szafek układów pomiarowych oraz ich konserwacja – szklenie, naprawa drzwiczek oraz spawanie uchwytów,

  - konserwacja, przeglądy okresowe i bieżące naprawy (w tym awaryjne) węzłów ciepłowniczych,

  - obsługa automatyki pogodowej na wewnętrznej instalacji c.o.,

  - regulację instalacji z wymianą pojedynczych kryz,

  - przeprowadzenie przeglądów instalacji c.o. i urządzeń przed rozpoczęciem sezonu grzewczego,

  - przeprowadzenie przeglądów instalacji c.o. i urządzeń po zakończeniu sezonu grzewczego wraz z zawieszeniem czynnika grzewczego,

  - dokonywanie przeglądów szczelności, naprawa zaworów występujących w węźle (zawory bezpieczeństwa, czerpalne, spustowe, zaporowe),

  - wymiana uszczelek w połączeniach kołnierzowych i zaworach z gwintem,

  - usuwanie przecieków na złączach grzejnikowych,

  - uzupełnienie wody w instalacji,

  - likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji,

  - czyszczenie filtrów ciepłowniczych będących własnością Zamawiającego.

- Instalacja ciepłej wody użytkowej:

  - likwidacja przecieków instalacji c.w.u. i wymiana instalacji do 2 mb,

  - zabezpieczanie szafek układów pomiarowych oraz ich konserwacja - szklenie, naprawa drzwiczek oraz spawanie uchwytów,

  - wymiana zaworów na instalacji ciepłej wody użytkowej.

- Instalacja gazowa:

  - Usuwanie wszelkich nieszczelności na instalacji gazowej od zaworu głównego do przyborów gazowych z wymianą do 2 mb.,

  - zabezpieczanie szafek układów pomiarowych oraz ich konserwacja - szklenie, naprawa drzwiczek oraz spawanie uchwytów,

  - wymiana kotłów gazowych,

  - wykonywanie rocznych i zerowych przeglądów instalacji gazowej zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane,

  - zgłaszanie Zamawiającemu o dokonanych samowolnych przeróbkach instalacji gazowej
w lokalach,

  - przeprowadzanie prób szczelności po każdej naprawie,

  - kontrola, dociskanie, uszczelnianie lub wymiana kurków gazowych,

  - sprawdzanie stanu pomieszczeń kurka głównego gazu,

  - sprawdzanie przejść przewodów gazowych przez zewnętrzne ściany budynku,

- Roboty dekarskie:

  - udrażnianie czyszczaków, rur spustowych instalacji deszczowej oraz rynien – przegląd minimum raz w tygodniu na okoliczność czego winien powstać stosowny protokół lub wpis do stosownej dokumentacji,

  - uzupełnianie rzygaczy, rur spustowych do 2 mb, również z użyciem podnośnika,

  - przekładka lub uzupełnienie dachówek do 2 m2,

  - naprawa lub uzupełnienie oblachowania do 2 mb oraz drobne uszczelnienia na obróbkach blacharskich.

- Roboty murarskie:

- uzupełnianie tynków w miejscach napraw objętych zakresem usługi konserwacji.

- Roboty ślusarskie:

  - uzupełnianie ubytków w barierkach,

  - regulacja drzwi na częściach wspólnych w szczególności drzwi PPOŻ utrzymywanych w stałej sprawności,

  - regulacja samozamykaczy,

  - wymiana, naprawa oraz regulacja zamków w stolarce okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych nieruchomości,

  - naprawa, regulacja drzwi oraz okien w częściach wspólnych,

  - wymiana zamków w skrzynkach podawczych pocztowych po przejęciu pustostanu (lokalu) przez nowego najemcę,

  - uzupełnianie klamek, zamków i szyldów w częściach wspólnych.

- Przeglądy:

  - przegląd w dni robocze systemu sygnalizacji pożaru w garażu podziemnych przy ul. Bacha 1-3 ul. Brzechwy 3 wraz z wpisem do dziennika przeglądu,

  - przegląd w dni robocze placów zabaw przy ul. Nowokościelna 11, ul. Grota Roweckiego 25-29 oraz na osiedlu Balbina wraz z wpisem do dziennika przeglądu,

  - miesięczny przegląd czujników tlenku węgla i lpg w garażach podziemnych wraz z wpisem do dziennika przeglądu,

  - kalibracja czujników tlenku węgla i lpg zgodnie z specyfikacją techniczną urządzeń wraz
z wentylacją mechaniczną układu.

  - przegląd miesięczny dachów z wykonaniem protokołu z wykazanymi usterkami lub ich brakiem,

  - przegląd półroczny dachów obejmujący przejście po połaci dachu wraz z wykonaniem szczegółowego (opis + fotografia) protokołu z wykazanymi usterkami lub ich braku,

  - cotygodniowy przegląd budynku pod względem możliwości zagrożenia życia jak np. odpadający tynk, obsunięta dachówka, luźna blacha, pęknięty wiktrolit itp. – o każdym takim zagrożeniu należy poinformować Zamawiającego.

- Inne prace:

  - wymiana uszkodzonych oraz uzupełnianie pojedynczych szyb w oknach i drzwiach na częściach wspólnych nieruchomości,

  - obsługa techniczna przy wejściach komisyjnych, np. rozwiercanie i wymiana zamków
w drzwiach,

  - usuwanie nawisów śnieżnych i sopli z dachów,

  - zabezpieczanie otworów drzwiowych i okiennych w pustostanach,

  - przypadku stwierdzenia awarii na odcinku przed licznikami głównymi Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia awarii gestorom sieci,

  - przed okresem jesienno – zimowym obowiązkowy przegląd wszystkich balkonów i tarasów (pęknięcia płytek, cokolików, nieszczelności na policzkach balkonowych), w zasobach Tyskiego TBS Sp. z o.o. wraz doszczelnieniem wszelkich zauważonych nieszczelności. Na okoliczność tych przeglądów należy wykonać protokół wraz z podpisem lokatora,

  - wykonywanie na wniosek Zamawiającego opinii o stanie technicznym takich elementów jak: drzwi do lokali, okien (w tym i okien połaciowych), podgrzewaczy wody, szczelności instalacji, drewnianych schodów wewnętrznych itp.,

  - drobne roboty ogólno – budowlane na częściach wspólnych jak wymiana popękanych płytek, wymiana odwodnienia liniowego, miejscowe uzupełnienie tynku, miejscowe skucie tynku, uzupełnienie kostki/ płytek chodnikowych itp.,

  - w okresie wiosennym malowanie konserwacyjne ławek, koszy itp.

- Numer pogotowia lokatorskiego: ………………..

- Godziny świadczenia usług:

  - konserwacja wykonywana będzie w godzinach:

- poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.00 – 15.00,

- czwartek: 7.00 – 17.00

- obsługa pogotowia lokatorskiego wykonywana będzie w godzinach:

- poniedziałek, wtorek, środa: 15.00 – 7.00,

- czwartek: 17:00 – 7.00,

- piątek: 13.00 – 7.00,

- w dni wolne od pracy: całodobowo.

- Wykaz budynków:

| Lp. | Adres | Powierzchnia użytkowa w m2 | Istniejące instalacje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Dąbrowskiego 33 | 1 915 | elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa |
| 2. | ul. Edukacji 94 | 483 | elektryczna, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa |
| 3. | ul. Edukacji 15 | 365 | elektryczna, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa |
| 4. | ul. Elfów 30 | 351 | elektryczna, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa |
| 5. | ul. Wyszyńskiego 20 | 450 | elektryczna, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa |
| 6. | ul. Grota Roweckiego 42-44 | 5 920 | elektryczna, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa |
| 7. | ul. Budowlanych 45A (część wspólna, garaże) | 651 | elektryczna, domofonowa, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa, bramy garażowe (2 sztuki), wentylacyjna |
| 8. | ul. Budowlanych 59 | 5 570 | elektryczna, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa |
| 9. | ul. Bacha 1-3-5-7, ul. Brzechwy 3 | 14 792 | elektryczna, domofonowa, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa, detekcji spalin i lpg, system sygnalizacji pożaru, bramy garażowe (4 sztuki), wentylacyjna, centralka M-BUS (2 sztuki) |
| 10. | ul. Bacha 2-4, ul. Barona 25-27 | 13 575 | elektryczna, domofonowa, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa, detekcji spalin, bramy garażowe (4 sztuki), wentylacyjna, centralka M-BUS |
| 11. | ul. Kochanowskiego 1-3 | 6 400 | elektryczna, domofonowa, gazowa, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa, detekcji spalin i lpg, bramy garażowe (2 sztuki), wentylacyjna, centralka M-BUS (2 sztuki), centralnej ciepłej wody |
| 12. | ul. Wspólna 3 | 600 | elektryczna, domofonowa, gazowa, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa, antena zbiorcza |
| 13. | Plac Zbawiciela 2 | 2 507 | elektryczna, domofonowa, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa, centralka M-BUS, antena zbiorcza satelitarna, |
| 14. | ul. Trzy Stawy 1-3-5-7-9 | 5 373 | elektryczna, domofonowa, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i 15deszczowa, detekcji spalin, bramy garażowe (2 sztuki), wentylacyjna, centralka M-BUS |
| 15. | ul. Hierowskiego 2-4-6 | 5 273 | elektryczna, domofonowa, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa, bramy garażowe (10 sztuk), detekcji spalin, centralnej ciepłej wody, centralka M-BUS |
| 16. | ul. Trzy Stawy 2-4-6, ul. Grota Roweckiego 25-27-29, Tychy | 5.849 | elektryczna, domofonowa, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa, bramy garażowe (2 sztuki), detekcji spalin, centralka M-BUS |
| 17. | ul. Nowokościelna 11-11A-11B-11C | 2 230 | elektryczna, domofonowa, gazowa, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa, wentylacyjna, instalacja solarowa, centralnej ciepłej wody |
| 18. | ul. Barona 16 | 3.223 | elektryczna, domofonowa, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa, centralnej ciepłej wody, bramy garażowe |
| 19. | ul. de Gaulle’a 10-10A | 2.329 | elektryczna, domofonowa, centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacja ogólnospławna i deszczowa, centralnej ciepłej wody, bramy garażowe |
|  | Razem: | 77.856 |  |

- Wszelkie prace związane z usuwaniem zgłoszeń/awarii należy udokumentować podpisanym formularzem określającym rodzaj awarii, sposób oraz datę zgłoszenia, datę usunięcia oraz rodzaj
i wartość zużytych do usunięcia materiałów.

- Wykonawca zobowiązuje się udostępnić aplikację do zgłaszania awarii i usterek firmy Actis Pro https://actispro.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F lub równoważną. W ciągu 7 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę zgłoszonych awarii i usterek, które nie zostały zrealizowane oraz usunie uzyskane dane osobowe.